## Slide 1: CQ出版 EVミニカート・キット2
2024，1，22

## Slide 2
https://it.cqpub.co.jp/tse/202210EV/
https://evcart.xsrv.jp/whats/
1．そもそもEVミニカートって何？
●どんな部品で構成されているのか
→大きく分けると次の3パート
車体，
モータ，
モータ・ドライバ
●組み立てに必要な道具は？
→スパナ，6角レンチ，ドライバ， はんだごて，ペンチ，空気入れなど
●組み立てに必要なスキルと所要時間は？
→必要なスキルは自転車の整備程度
→所要時間は2人で1日くらい
●作った後どうすればよい？
→CQ出版が筑波サーキットなどで行う
レース（30分のエコラン）に出る
→ラジコン化する
→自動運転のベース車両にする

## Slide 3
そもそもブラシレス・モータとは？
使われている場所
どんなモータなの？
（a）DCブラシ付きモータ
ミニ4駆のモータとか
モータ
電池
電池をつなぐだけで回る
（b）DCブラシレス・モータ
ブラシレス ・モータ
電池
インバータ ・ボード
マイコン
モータに送る 電流を制御する
・エアコンの室外機
・冷蔵庫のコンプレッサ
・洗濯機のドラム用モータ
・パソコンの中の冷却ファン
制御 プログラム
速度やトルクなどを制御できる
一方で，ただ回すだけでもマイコンによる制御が必要
電流を 増幅する
https://evcart.xsrv.jp/whats/cq_motor/
直流
マイコンから 制御された交流

## Slide 4
https://www.youtube.com/watch?v=pf8ol_Z3MrQ
ブラシレス・モータ＆インバータ・キット2 システム全体の構成
STM32マイコン・ボード
CQインバータ・キット2
（ドライバ・ボード）
ファームウェア
（C/C++）
MOSFET
駆動用回路
CQブラシレス・モータ
②手巻きで作る
（巻き方で特性が変化）
①はんだ付けで作る
③制御用のソフトウェアをプログラミング （サンプル有り）
電流増幅
電流波形生成

## Slide 5
③ 制御用ファームウェアのプログラミング
・Keil Studioならパソコンとウェブ・ブラウザが
あればプログラミングできます
・マイコン・ボードへのプログラム書き込みは
ドラッグ＆ドロップするだけです
・基本はC言語でプログラミングします
・サンプルのプログラムを使えばすぐにモータを
回せます
・正弦波駆動やベクトル制御など高度なモータ制御
もできます
矩形波駆動
正弦波駆動
ベクトル制御
高効率
分かりやすい
右に行くほどレベルが高くなる

## Slide 6
2023年は32台がエントリー
天候はあいにくの雨…
各車 水対策をして30分間走った
エコラン・レース
30分間の走行距離を競うエコランです．
毎年つくばサーキット（つくば市）で行っています．
市販の鉛バッテリを使う
優勝チームは約2kmのコースを9周します．
https://jevra.jp/assets/docs/2023/race/rd6/2023_evgp_rd6_cqcart_final.pdf

## Slide 7
エコラン・レース2
CQ出版が主体となって毎年開催するつくばサーキットでのレースの他にも，各地の大学や高校さん主体でレースを行っています（CQもサポートします）
本物のサーキットの他，自動車学校のコースを借りて開催しています．
https://evcart.xsrv.jp/2023/12/14/fukushima/
https://evcart.xsrv.jp/2023/12/06/fukuoka/
九州
東北

## Slide 8
https://fpga.tokyo/20231018/race
自分でプリント基板
を作って…
部品を買ってきて
組み立て
このボードと
交換する
改造例
モーター回った
詳しくはここを参照
FPGAボード

## Slide 9
https://evcart.xsrv.jp/
2024年1月 Arduino用の変換基板ができました
部品を買ってきて
組み立て
このボードと
交換する
改造例（公式）
Arduino用プログラムも配布予定
詳しくはここを参照
交換用基板一式完成
最も有名なマイコン・ボードArduinoの最新版Arduino Uno R4に対応しました
ここを交換する話です